## Slide 1: 服装面料种类专业知识（一）
授课教师： 何 薇
授课班级：服展131、132班
授课时间：

## Slide 2: PART 1 常见面料特征
棉
麻
羊毛
丝
涤纶

## Slide 3
常见纤维面料特征
纤维 | 感官特征
棉 | 柔软但不光滑，坯布布面有棉结杂质，易皱
麻 | 硬挺而凉爽，不贴身，但有时有刺痒感，易皱
毛 | 手感丰满，富有弹性。精纺呢绒呢面光洁平整，织纹清晰，光泽柔和，手感柔糯，弹性好，有身骨；粗纺呢绒呢面丰厚，紧密柔软，有弹性，有瞟光
丝 | 手感柔软，光泽柔和、优雅，绸面明亮，色泽鲜艳华丽，绸身细薄飘逸，易皱
粘胶 | 手感柔软，但缺乏身骨，比棉织物更易折皱，不及蚕丝清爽。湿强大大低于干强，有刺眼的白色光泽
涤纶 | 手感挺爽，强力大，弹性好，不易起结，在阳光下有闪光
锦纶 | 有蜡光，强力大，弹性好，手感比涤纶糯滑，但易起皱变形
腈纶 | 手感蓬松，伸缩性好，类似毛织物，但更轻盈温暖，缺乏活络，易起毛起球
维纶 | 类似棉织物，但不及棉织物细柔，色泽不鲜艳
氨纶 | 具有非常大的弹力，在室温下可拉伸至5倍以上，回弹率仍在95%

## Slide 4
燃烧法鉴别常见纤维
燃烧方法只适用于纯纺的或交织产品，对于混纺、包芯纱产品及经过防火整理的产品则不适用。
纤维 | 靠近火焰 | 接触火焰 | 离开火焰 | 气味 | 灰烬
棉、麻、粘胶 | 不熔不缩 | 燃烧 | 继续燃烧 | 烧纸气味 | 松软灰白色
丝、毛 | 卷缩且燃 | 燃烧 | 继续缓慢燃烧 | 烧毛发味 | 黑球易碎
涤纶 | 熔融 | 熔融并燃烧 | 缓慢燃烧 | 微弱沥青气昧 | 黄褐色硬块
锦纶 | 熔融 | 熔融并燃烧 | 不能延烧 | 芹菜气味 | 坚硬浅棕色圆珠
腈纶 | 熔融、迅速着火 | 很快熔融并燃烧 | 继续燃烧 | 特殊臭昧 | 不定形黑褐色硬块
维纶 | 熔融 | 很快熔融并燃烧 | 继续燃烧 | 略有甜昧 | 不定形黑褐色硬块
丙纶 | 很快收缩 | 熔融并燃烧 | 缓慢燃烧 | 微弱沥青气昧 | 黄褐色硬块
氯纶 | 熔融 | 熔融燃烧冒黑烟 | 自灭 | 刺鼻气味 | 深棕色硬块

## Slide 5
常用纤维的性能优缺点
纤维 | 优点 | 缺点
棉 | 吸湿性好，湿强高，耐洗，柔软 | 弹性差、易起皱
麻 | 导热性好，吸湿性好，湿强高，耐洗 | 伸长小，易起皱
毛 | 保暖性好，吸湿性好，弹性好 缩绒性 | 不耐碱，紫外线下易泛黄
丝 | 具有独特的光泽，吸湿性好 | 不耐碱，紫外线下易泛黄
粘胶 | 吸湿性好 | 湿强度小，不耐洗，易起皱
醋酯 | 由设计与工艺定 | 由设计与工艺定
涤纶 | 具有丝的手感和光泽．有弹性，热可塑性 | 吸湿差，易产生静电
锦纶 | 轻，强度高，耐磨性好，耐药品性能好，不易起皱 | 白色锦纶在紫外线下易泛黄
腈纶 | 耐日光性好，有毛感 | 耐热性差，易起球
丙纶 | 轻，强度高 | 耐热性差、染色性差
氨纶 | 伸缩性大，拉伸强力、屈曲、耐磨性比橡胶好 | 不耐漂白